## Slide 1
Voiture automatique avec NodeMCU Esp32 et Raspberry Pi

## Slide 2
Qu’est ce que la robotique ?
La robotique est l'ensemble des techniques permettant la conception et la réalisation de machines automatiques ou de robots.
Un robot est: «une machine effectuant, grâce à un système de commande automatique à base de micro-processeur, une tâche précise pour laquelle il a été conçu dans le domaine industriel, scientifique, militaire ou domestique ».
De cette définition découlent deux interprétations : la première serait de voir le robot comme une machine, qui possède des capteurs, un système logique et des actionneurs. Il est matériel. La deuxième laisse penser qu'un robot peut aussi être virtuel (voir Bot informatique).
Généralités sur la robotique

## Slide 3
Qu’est ce que la robotique ?
La robotique actuelle trouve des applications dans différents domaines (liste non exhaustive) :
- la robotique industrielle,
- la robotique domestique,
- la robotique médicale,
- la robotique militaire,
- la robotique scientifique, par exemple pour l'exploration de l'espace (aérobot), des fonds marins (robots sous-marins autonomes), dans les laboratoires d'analyse (robotique de laboratoire), etc., ou encore
- la robotique de transport (de personnes et de marchandises), avec par exemple ROPITS (Robot for Personal Intellingent Transport System), Robosoft, RoboCourier, etc.
Généralités sur la robotique

## Slide 4
Différents types de robots matériels
Généralités sur la robotique

## Slide 5
Voiture 4 roues
Contenu du kit de voiture

## Slide 6
Commande la voiture
Comprendre la mécanique
Voiture avec 2 moteurs CC et un servomoteur

## Slide 7
Commande la voiture
Comprendre la mécanique
Voiture avec 4 moteurs CC

## Slide 8
Le module L298N
Le L298N est un module de commande des moteurs à courant continu.
Moteur CC

## Slide 9
Commande du moteur avec le L298N
9
On commande le moteur en jouant sur les pins In et En du module L298N.
Moteur CC

## Slide 10
MicroPython sur Esp32
from machine import Pin, PWM
import time
# Pin Moteur Gauche
enA_Mot_Gauche = PWM(Pin(13), freq=500, duty=900)
in1_Mot_Gauche = Pin(12,Pin.OUT)
in2_Mot_Gauche = Pin(14,Pin.OUT)
# Pin Moteur Droit
in3_Mot_Droit = Pin(27,Pin.OUT)
in4_Mot_Droit = Pin(26,Pin.OUT)
enB_Mot_Droit = PWM(Pin(25), freq=500, duty=900)
pins = [in1_Mot_Gauche,in2_Mot_Gauche,in3_Mot_Droit,in4_Mot_Droit]
pwms = [enA_Mot_Gauche,enB_Mot_Droit]
Préliminaires
Commande la voiture

## Slide 11
MicroPython sur Esp32
def change_pins_state(pins,cmd="0000"):
for i in range(4):
if cmd[i] == "0":
pins[i].off()
else:
pins[i].on()
La fonction change_pins_state()
Commande la voiture

## Slide 12
MicroPython sur Esp32
def stop(pins):
change_pins_state(pins, cmd="0000")
La fonction stop()
Commande la voiture

## Slide 13
MicroPython sur Esp32
def forward(pins,pwms,motor_speed = 1023):
stop(pins)
time.sleep_ms(10)
change_pins_state(pins,cmd="0101")
pwms[0].duty(motor_speed)
pwms[1].duty(motor_speed)
La fonction forward()
Commande la voiture

## Slide 14
MicroPython sur Esp32
def reverse(pins,pwms,motor_speed = 1023):
stop(pins)
time.sleep_ms(10)
change_pins_state(pins,cmd="1010")
pwms[0].duty(motor_speed)
pwms[1].duty(motor_speed)
La fonction reverse()
Commande la voiture

## Slide 15
MicroPython sur Esp32
def clockwise(pins,pwms,motor_speed = 1023):
stop(pins)
time.sleep_ms(10)
change_pins_state(pins,cmd="0100")
pwms[0].duty(motor_speed)
La fonction clockwise()
Commande la voiture

## Slide 16
Moteur
Commande de la voiture/ MicroPython
def anti_clockwise(pins,pwms,motor_speed = 1023):
stop(pins)
time.sleep_ms(10)
change_pins_state(pins,cmd="0001")
pwms[1].duty(motor_speed)
La fonction anti_clockwise()

## Slide 17
Moteur
Commande de la voiture/ MicroPython
def turn_right(pins,pwms,motor_speed = 1023):
stop(pins)
time.sleep_ms(10)
change_pins_state(pins,cmd=" 0110 ")
pwms[0].duty(motor_speed)
pwms[1].duty(motor_speed)
La fonction turn_right()

## Slide 18
MicroPython sur Esp32
def turn_left(pins,pwms,motor_speed = 1023):
stop(pins)
time.sleep_ms(10)
change_pins_state(pins,cmd=" 1001 ")
pwms[0].duty(motor_speed)
pwms[1].duty(motor_speed)
La fonction turn_left()
Commande la voiture

## Slide 19
Test des différents mouvements
Ecrire un programme qui teste les différents mouvements de la voiture.
Applications

## Slide 20
Eviter les obstacles
Ecrire un programme qui, en utilisant le capteur HCSR04, détecte les obstacles et les évite en s’arrettant.
Applications

## Slide 21
Eviter les obstacles et rechercher un nouveau chemin
Ecrire un programme qui, en utilisant le capteur HCSR04, détecte les obstacles et les évite en s’arrettant. Ensuite, avec le servomoteur, le programme explore le coté droit et le coté gauche, choisit le meilleur chemin et continue d’avancer.
Applications